Network Name	Hosts Needed	Closest Power of 2	Host Bits	CIDR
Network-1	6+2=8	8	3	/29
Network-3	4+2=6	8	3	/29
Network-2	3+2=5	8	3	/29
Network-4	3+2=5	8	3	/29
Network-5	3+2=5	8	3	/29
Network-6	3+2=5	8	3	/29
Network-8	3+2=5	8	3	/29
Network-7	2+2=4	4	2	/30

Network Name	Network Address	Subnet Mask	CIDR	Broadcast Address	Usable Range	Router Interface
Network-1	192.168.10.0	255.255.255.248	/29	192.168.10.7	192.168.10.1 – 192.168.10.6	Router: 192.168.10.1
Network-2	192.168.10.8	255.255.255.248	/29	192.168.10.15	192.168.10.9 – 192.168.10.14	Router: 192.168.10.9
Network-3	192.168.10.16	255.255.255.248	/29	192.168.10.23	192.168.10.17 – 192.168.10.22	––––––––––––––––––
Network-4	192.168.10.24	255.255.255.248	/29	192.168.10.31	192.168.10.25 – 192.168.10.30	––––––––––––––––––
Network-5	192.168.10.32	255.255.255.248	/29	192.168.10.39	192.168.10.33 – 192.168.10.38	––––––––––––––––––
Network-6	192.168.10.40	255.255.255.248	/29	192.168.10.47	192.168.10.41 – 192.168.10.46	Router: 192.168.10.41
Network-8	192.168.10.48	255.255.255.248	/29	192.168.10.55	192.168.10.49 – 192.168.10.54	Router: 192.168.10.49
Network-7	192.168.10.56	255.255.255.252	/30	192.168.10.59	192.168.10.57 – 192.168.10.58	Router: 192.168.10.57